|  |  |  | ELECTRICAL LOAD PROFILE - 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Watts | Hrs/ | KWH/ | WH/ | Months/ | KWH/ | KWH/yr |
|  |  |  | day | month | day | yr | yr | subtotal |
| Main meter |  |  |  |  |  |  |  |
| Space Heating |  |  |  |  |  |  |  |
| 2nd bath heat lamp | 1500 | 0.003 | 0.14 | 4.5 | 12 | 2 |  |
| 2nd bath fan | 1500 | 0.003 | 0.14 | 4.5 | 12 | 2 |  |
| garage |  | 1500 | 12 | 547.50 | 18000 | 0.3 | 164 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Refrigeration |  |  |  |  |  |  |  |
| refrigerator - 7 a surge | 400 | 2.9 | 35.28 | 1160 | 12 | 423 |  |
| freezer - 6a surge | 150 | 7.8 | 35.59 | 1170 | 12 | 427 |  |
| freezer #2 - 6a surge | 150 | 7.8 | 35.59 | 1170 | 5 | 178 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1028 |
| Lighting - Compact Fluorescent |  |  |  |  |  |  |
| kitchen ceiling (4) | 48 | 4 | 5.84 | 192 | 12 | 70 |  |
| kitchen sink | 12 | 6 | 2.19 | 72 | 12 | 26 |  |
| LR table (4) | 20 | 0.25 | 0.15 | 5 | 12 | 2 |  |
| LR floor (2) | 60 | 3 | 5.48 | 180 | 12 | 66 |  |
| DR ceiling (4) | 60 | 1 | 1.83 | 60 | 12 | 22 |  |
| DR bridge | 12 | 6 | 2.19 | 72 | 12 | 26 |  |
| 1st study ceiling | 12 | 2 | 0.73 | 24 | 12 | 9 |  |
| 1st study desk | 16 | 2 | 0.97 | 32 | 12 | 12 |  |
| 1st study computer | 16 | 2 | 0.97 | 32 | 12 | 12 |  |
| 1st study closet | 12 | 0.05 | 0.02 | 0.6 | 12 | 0 |  |
| alcove ceiling | 12 | 0.1 | 0.04 | 1.2 | 12 | 0 |  |
| 2nd bath ceiling | 15 | 1 | 0.46 | 15 | 12 | 5 |  |
| guest ceiling (3) | 36 | 0.05 | 0.05 | 1.8 | 12 | 1 |  |
| guest floor | 12 | 0.1 | 0.04 | 1.2 | 12 | 0 |  |
| stairwell |  | 8 | 10 | 2.43 | 80 | 12 | 29 |  |
| fr porch ceiling (3) | 45 | 1 | 1.37 | 45 | 12 | 16 |  |
| fr porch lamps (2) | 24 | 2 | 1.46 | 48 | 12 | 18 |  |
| 1st floor bath ceiling (3) | 36 | 1 | 1.10 | 36 | 12 | 13 |  |
| master bed ceiling (3) | 45 | 0.3 | 0.41 | 13.5 | 12 | 5 |  |
| master bed floor | 15 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 12 | 1 |  |
| master bed table (2) | 24 | 1 | 0.73 | 24 | 12 | 9 |  |
| laundry ceiling | 15 | 0.17 | 0.08 | 3 | 12 | 1 |  |
| attic landing | 15 | 0.17 | 0.08 | 3 | 12 | 1 |  |
| attic |  | 15 | 0.17 | 0.08 | 3 | 12 | 1 |  |
| root cellar (2) | 30 | 0.1 | 0.09 | 3 | 12 | 1 |  |
| furnace room | 15 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 12 | 1 |  |
| water softener | 12 | 0.1 | 0.04 | 1.2 | 12 | 0 |  |
| basement ceiling | 15 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 12 | 1 |  |
| plant lights @34w | 136 | 20 | 82.73 | 2720 | 1 | 83 | 430 |
| Lighting - Incandescent |  |  |  |  |  |  |  |
| nightlights (3) | 21.5 | 12 | 7.85 | 258 | 12 | 94 |  |
| kitchen range | 12 | 4 | 1.46 | 48 | 12 | 18 |  |
| kitchen countertops (3) | 45 | 1 | 1.37 | 45 | 12 | 16 |  |
| front flood |  | 300 | 1 | 9.13 | 300 | 12 | 110 |  |
| back flood | 300 | 0.1 | 0.91 | 30 | 12 | 11 |  |
| 2nd floor closet | 40 | 0.05 | 0.06 | 2 | 12 | 1 |  |
| intensity lamp | 25 | 6 | 4.56 | 150 | 12 | 55 | 304 |
| Plug loads |  |  |  |  |  |  |  |
| TV |  | 100 | 2 | 6.08 | 200 | 12 | 73 |  |
| VCR |  | 10 | 24 | 7.30 | 240 | 12 | 88 |  |
| DVD recorder | 18 | 2 | 1.10 | 36 | 12 | 13 |  |
| mac |  | 250 | 1 | 7.60 | 250 | 12 | 91 |  |
| laptop |  | 15 | 8 | 3.65 | 120 | 12 | 44 |  |
| laptop printer | 50 | 3 | 4.56 | 150 | 12 | 55 |  |
| hair dryer |  | 1500 | 0.15 | 6.84 | 225 | 12 | 82 |  |
| toaster |  | 1500 | 0.1 | 4.56 | 150 | 12 | 55 |  |
| iron |  | 1500 | 0.05 | 2.28 | 75 | 12 | 27 |  |
| microwave | 775 | 0.1 | 2.36 | 78 | 12 | 28 |  |
| vacuum |  | 1320 | 0.17 | 6.83 | 224 | 12 | 82 |  |
| range |  | 350 | 0.1 | 1.06 | 35 | 12 | 13 |  |
| washer |  | 500 | 0.1 | 1.52 | 50 | 12 | 18 |  |
| water softener | 3 | 24 | 2.19 | 72 | 12 | 26 |  |
| water softener recharge | 25 | 1.3 | 0.99 | 33 | 12 | 12 |  |
| well - 6.5a surge | 1200 | 0.2 | 7.30 | 240 | 12 | 88 |  |
| stereo down | 35 | 12 | 12.78 | 420 | 12 | 153 |  |
| clock radio up | 25 | 6 | 4.56 | 150 | 12 | 55 | 1003 |
| Phantom loads |  |  |  |  |  |  |  |
| VCR |  | 5 | 24 | 3.65 | 120 | 12 | 44 |  |
| TV |  | 5 | 24 | 3.65 | 120 | 12 | 44 |  |
| Answering machine | 5 | 24 | 3.65 | 120 | 12 | 44 |  |
| clock radio BR | 5 | 24 | 3.65 | 120 | 12 | 44 |  |
| microwave | 5 | 24 | 3.65 | 120 | 12 | 44 | 219 |
|  |  |  |  | 893 | 29361 |  | 3152 |  |
|  |  |  |  | kwh/month | wh/day |  | kwh/yr |  |
| Geothermal meter |  |  |  |  |  |  |  |
| Water heater | 1900 | 4 | 231.17 | 7600 | 12 | 2774 |  |
| Heat pump |  |  |  |  |  | 8800 |  |
|  |  |  |  |  | Total Electric KHW/yr | 14726 |  |